## Slide 1: Проверка давления масла механическим путем

## Slide 2: Для проверки давления масла нам понадобится, открутить штуцер, который находится возле датчика давления масла, этот штуцер соединяет масляную магистраль (трубку) турбины с масляным суппортом.
штуцер
Датчик давления масла

## Slide 3
Датчик давления масла
ШТУЦЕР

## Slide 4
Для проверки
Для измерения давления масла
понадобится Манометр а так же
переходник, для соединения манометра
со штуцером.
штуцер
турбина
Датчик давления
масла

## Slide 5: Способ проверки давления масла
После того, как подготовлен измерительный прибор, его необходимо подсоединить к штуцеру. Т.к в шланге манометра имеется воздух его необходимо извлечь. Для этого отсоединяем саму шкалу прибора и не заводя двигатель прокручиваем стартер и ждем пока масло брызнет со шланга.
После чего подсоединяем шкалу обратно и заводим двигатель.
Операцию проводить в течении минуты. Прибор покажет давление масла в двигателе.

## Slide 6: Поиск неисправности электропроводки
Основные неисправности электропроводки могут возникнуть в жгуте проводов, который находится в передней части двигателя.
Жгут проводов

## Slide 7
Вид сверху.
Сверху мы можем наблюдать жгуты
проводов и воздушную трубку. В ходе эксплуатации эта трубка нагревается до высокой температуры более 100 С. Не производить крепеж проводов на трубку, так как это может привести к плавлению проводов в жгуте, что приведет к короткому замыканию.
Постараться произвести крепеж жгута проводов к более безопасному месту.
Жгуты с проводами
Воздушная трубка с компрессора
Поиск основных неисправностей

## Slide 8: Поиск основных неисправностей
воздушная трубка
Жгуты проводов не должны соприкасается с воздушной трубкой компрессора.
жгуты